Benutzung der Skiliftanlage Käppeliberg Winter

Betriebs- und Sicherheitsvorschrift laut Kontrollstelle IKSS

Der Schlüssel wird nur durch den Schlüsselverwalter des Skiclub Schneehas Zürich oder des Skiclub Kaiserstock gegen Unterschrift abgegeben.   Das Benutzen der Skilift-Anlage ist gebührenpflichtig.

1. Betrieb:	Der Skilift wird bedient mit dem   (Ein / Aus Schalter)  der beim Anbügelpodest  aufzustellen ist.  Der Schalter muss gut zugänglich sein, um den Lift bei einem Zwischenfall zu stoppen.

2. Sicherheit:	Vor der Berg- und Talstation ist eine   (Reissleine)   die sich beim Hineinfahren trennt, die Anlage steht still.  Der Skilift kann erst  wieder gestartet werden wenn die Reissleine verbunden ist.     Weiter ist je ein   (NOT-AUS Schalter)   bei der Berg- und Talstation vorhanden.

Ein  Rettungsschlitten und Ersthilfe-Kasten  ist in der Talstation.

3. Vorschrift:	- Die Skilift-Anlage ist ausschliesslich für die Beförderung von Ski- und Snowboard-Fahrer.

- Betriebs Verbot:  Bei Nebel, Schneefall wenn der ganze Skilift nicht mehr überschaubar ist.

- Vor Inbetriebnahme der Anlage, sind die Läden am Maschinenhaus zu öffnen.

Den   (Ein / Aus Schalter)   durchs Fenster nehmen und die Türe schliessen.

- Es darf sich niemande während des Betriebes  im Maschinenhaus aufhalten.

- Kontrolle, dass die Überfahrsicherung in funktioneller Höhe zwischen Schneedecke und

Skiliftbügel eingestellt ist.

- Kontrolle, dass Seil und Bügel auf der Schneedecke frei liegen.

- Hauptschalter im Kasten am Strommasten einschalten.   (Schlüssel stecken lassen)

- Das Skiliftseil darf während des Betriebes nicht unterquert werden.

- Das Slalom fahren auf dem Skilift ist verboten.

- Bei starkem Wind ist die Anlage auszuschalten. (Gefahr durch Überschlagen des Seiles)

- Nach Betriebsende ist der Strom abzuschalten, den   (Ein / Aus Schalter)   zu versorgen,

die Läden einzuhängen und das Maschinenhaus zu schliessen.

4. Haftung:	Mit der Unterschrift (Mündige Person), bei der Übernahme des Schlüssels haftet die Person für die Einhaltung  der Sicherheits- und Betriebsvorschrift  der Skilift-Anlage Käppeliberg.

Die Person muss während des Betriebes im Bereich der Bedienstation sein.

Bei Zwischenfällen besteht Meldepflicht.